## Slide 1: Pengolahan Citra Digital
Color Image Processing

## Slide 2: Color / Warna
Warna adalah deskriptor kuat yang menyederhanakan identifikasi dan ekstraksi objek dari sebuah adegan
Pemrosesan gambar berwarna dibagi menjadi dua area utama yaitu full-color dan, pseudocolor processing.
dalam warna penuh, gambar diperoleh dengan sensor penuh warna, seperti kamera TV berwarna atau pemindai warna

## Slide 3: Color Models for Hardware
Beberapa color models yang popular:
RGB(warna primer pada CRT)
CMY (popular bagi percetakan

## Slide 4: Color Models RGB
Merupakan warna primer cahaya (berdasar mata manusia):
  R (red), G (green) dan B (blue)
Dimodelkan dalam RGB cube
Sifatnya additive

## Slide 5: Contoh Color Modes RGB
Citra Asli

## Slide 6: RGB all-systems-safe 216 colors
Standarisasi karena masih banyak sistem yang tidak bisa menampilkan 16-juta warna
Hanya kombinasi RGB dengan nilai {00,33,66,99,CC,FF} yang diperbolehkan

## Slide 7: Color models CMYK
Dalam dunia warna sering disebut sebagai CMYK
K menunjukkan warna hitam
Merupakan warna primer bagi percetakan:
  Cyan  Magenta  Yellow 
Sifatnya subtractive
Dihitung dari RGB dengan …

## Slide 8: Contoh Color Modes CMYK

## Slide 9: Pseudo-color Image Processing
Memberi warna pada citra graylevel
Warna yang diberikan bukan warna objek yang sesungguhnya
Tujuan utamanya adalah agar citra lebih mudah dilihat/dipahami oleh mata manusia
Yang hendak kita bahas:
  Intensity slicing
  Graylevel to color processing
  Filtering approach

## Slide 10: Intensity Slicing (1)
Menyatakan citra dalam fungsi intensitas 2D
Citra diiris oleh bidang yang sejajar dengan bidang xy
Graylevel di atas dan di bawah bidang pengiris diwarnai dengan warna yang berbeda

## Slide 11: Intensity Slicing (2)
Mirip dengan thresholding, tapi dengan 2 warna
Pengembangannya: gunakan beberapa bidang pengiris

## Slide 12: Graylevel to Color
Masing-masing channel RGB diproses dengan cara yang berbeda
Apa jadinya bila fase ketiga komponen sama?

## Slide 13: Full-color Image Processing
Tujuan utamanya adalah: Image Enhancement
Perhatikan bahwa kebanyakan color model yang digunakan adalah HSI, bukan RGB. Mengapa?
Yang hendak kita bahas:
  Intensity adjustment
  Histogram equalization
  Color images smoothing
  Color images sharpening

## Slide 14: Intensity Adjustment
Diberikan persamaan intensitas sbb:
g(m,n)=kf(m,n)
Dimana k adalah skala yang terletak antara 0<k<1
Maka persamaan dalam HSI adalah:
Dan persamaan dalam RGB adalah:
Persamaan dalam CMY adalah:

## Slide 15: Intensity Adjustment

## Slide 16: Histogram Equalization (1)
Lakukan ekualisasi hanya pada komponen I (intensitas)
Lakukan saturation adjustment seperlunya

## Slide 17: Histogram Equalization (2)
Contoh histogram equalization yang dilakukan pada intensity, lalu saturation ditambah.

## Slide 18: Smoothing
Pada RGB akan berpotensi untuk memunculkan warna-warna yang sebelumnya tidak ada (karena warna baru dihitung dari rata-rata)
Pada HIS hanya I yang difilter … apa efeknya?
RGB
HSI

## Slide 19: Sharpening
Seperti pada smoothing, sharpening pada RGB akan berpotensi menimbulkan warna-warna yang sebelumnya tidak ada
Pada HIS hanya I yang difilter … apa efeknya?
RGB
HSI

## Slide 20: TERIMAH KASIH
Selemat Belajar..
https://github.com/rizalarfani/Pengolahan-Citra-Digital-PCD-/blob/master/Latihan/Color%20Image%20Processing.ipynb
Latihan bisa didownload disini: